## Конфигурация звуковой системы
	L1, D2, R19, R20, R22, C16, U9	U10	R5	Q4	R17	R18	C14	Подключение звонка/динамика
Активный звонок 3,3в	Нет	Нет	Нет	Да	0R	Нет	Нет	«-» на Sound1, «+» на HWPWR
Активный звонок 5в	Да, кроме R22. R20=130K	Замкнуть выв. 5 и 6	Нет	Да	0R	Нет	Нет	Вместо R22, «-» на Sound1
Активный звонок 12в	Да, кроме R22. R20=47K	Замкнуть выв. 5 и 6	Нет	Да	0R	Нет	Нет	Вместо R22, «-» на Sound1
Пассивный динамик 1	Нет	Нет	Нет	Да	0R	Нет	Нет	«-» на Sound1, «+» на HWPWR
Пассивный динамик 2	Нет	Нет	Нет	n-p-n	Да	Да	Да	«+» на Sound1, «-» на GND
Пассивный динамик 2 с регулировкой громкости	Да	Да	Нет	n-p-n	Да	Нет	Да	«+» на Sound1, «-» на GND
Простой пьезодинамик	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	«+» на Sound1, «-» на GND
Пьезодинамик с усилителем	Нет	Нет	Нет	Да	0R	Да	Нет	«+» на Sound1, «-» на GND
Пьезодинамик с регулировкой громкости	Да	Да	Нет	Да	0R	Нет	Нет	«+» на Sound1, «-» на GND

### Конфигурация дисплея
	Q5	R14	Примечание
Nokia5110, включение подсветки лог.0, расположение / GND-BL-HWPWR-SCK-MOSI-DC-SS-RESET	Нет. Замкнуть 1 и 3.	0R	Контакт RES не подключать; соединить его на дисплее с HWPWR
Nokia5110, включение подсветки лог.1, расположение / GND-BL-HWPWR-SCK-MOSI-DC-SS-RESET	Да	0-2k	Контакт RES не подключать; соединить его на дисплее с HWPWR
Nokia5110, иное расположение контактов либо иной SPI дисплей	*	*	Подключить, учитывая разводку и полярность сигнала управления подсветкой. Контакт RES не подключать; соединить его на дисплее с HWPWR
HX1230	Да	0R
Nokia1201 без переходной платы	Нет. Замкнуть 1 и 3.	330R-2K	Припаять дисплей к площадкам на обратной стороне платы